Příloha č. 1

Technické zásady pro provádění kanalizačních přípojek v obci Pašinka

1.   Do kanalizace nesmí být svedeny dešťové ani drenážní vody

2.    Přípojka musí být bez  zbytečných směrových a výškových lomů.

- Nejmenší dovolená světlost kanalizační přípojky je DN150 – v celé délce musí být   
 stejná světlost, maximální stupeň kolena je 30 stupňů.

4.   Podélný sklon musí být v celé trase přípojky jednotný, minimální sklon  2% ( 2 cm na 
        metr délky), maximální sklon 40%, jinak je třeba provést na přípojce spádový 
        stupeň.

5.  Pro výstavbu přípojky se musí přednostně použít stavební materiály, které byly 
        použité pro výstavbu veřejné kanalizační stoky dle platné projektové dokumentace

(tzn. materiál potrubí,tvarovek, revizních šachet).

- Na veřejně přístupném pozemku ( před plotem, do vjezdu atd.) umístit na potrubí   
 přípojky revizní šachtu  DN315 nebo DN400, od této revizní šachty musí směřovat trasa přípojky  na stoku po směru toku.

7.  Napojení přípojky do stoky se provede potrubím do horní poloviny profilu veřejné 
       stoky do předem vysazené přípojné odbočky. Směrové vedení v místě napojení bude 
       upraveno pomocí oblouků. Připojení  bude provedeno přímo do potrubí v úseku mezi 
       šachtami, ne blíže než 1 m  od revizní šachty.

8.   Po vizuální prohlídce položeného potrubí a osazení revizní šachty kanalizační přípojky 
        pověřeným zástupcem provozovatele kanalizace a ČOV v obci, zajistí stavebník 
        přípojky obsypáním pískem, aby přípojka ležela v pískovém loži  a provede zpětný 
        zához výkopu  s řádným zhutněním tak, aby po finálním zasypání výkopu nedošlo 
        k propadnutí výkopu. V případě sesednutí zhutněné zeminy, je třeba dosypat  
        propadlou část a znovu zhutnit. Zpětně je třeba výkop  v travní části veřejného 
        pozemku oset travním semenem a v případě  provedení výkopu v komunikaci, 
        provést finální povrchovou úpravu živičnou směsí. Výkop v komunikaci musí být 
         viditelně označen a zabezpečen proti pádu osoby do výkopu. Týká se všech  
         veřejných   pozemků a komunikací.